Моторедукторы стеклоочистителя СтартВОЛЬТ

Моторедукторы очистителя лобового стекла – предназначены для привода трапеции стеклоочистителя. Благодаря вращению вала обеспечивают перемещение приводов трапеции и рычагов стеклоочистителя.

Моторедукторы очистителя лобового стекла представляют собой электродвигатель постоянного тока осевого типа в сборе с червячным редуктором

Следующие конструктивные особенности позволяют значительно увеличить производительность, ресурс и надежность моторедуктора VWF 0101:

Моторедуктор «СтартВОЛЬТ» является уникальным изделием – изделием нового поколения – и обладает целым рядом уникальных конструктивных отличий.

1. Используется более мощный электродвигатель 7,8Вт (у штатных – 6Вт)

2. Значительно увеличен пусковой/рабочий вращающий момент – до 2,0/1,3Нм (у штатных – 0,8/1,0Нм)

3. В качестве материала щеток используется бронзо-графит

4. Применены искрогасящие дроссели для снижения сопротивления и уменьшения уровня радиопомех

5. Пластиковая крышка из термостойкой пластмассы АВС-66 с внутренним креплением контактов позволяет сохранять фиксацию контактов при любом нагреве и при этом герметизирует их.

6. Термозащитное реле позволяет защитить электромотор от критических перегрузок.

7. Моторедутор комплектуется защитным чехлом, предохраняющим от попадания влаги.

| Схема моторедуктора СтартВОЛЬТ | Конструкция моторедуктора защищена патентом № 105236 от 25 марта 2011г. |
| --- | --- |

|  | Моторедуктор стеклоочистителя автомобильный VWF 0101 (комплектуется чехлом защитным) ОЕМ-номер: 2103-3730000 Аналог: МЭ247, 192-5205300 Применяемость: ВАЗ 2101-2107, 2121-21214 «Нива», 1111 «Ока» |
| --- | --- |

Технические данные:

Напряжение, В                    		             12

Номинальная сила тока, А 		             3,2

Номинальная мощность, Вт 		             7,8

Пусковой вращающий момент, Нм 	              2,0

Рабочий вращающий момент, Нм		1,3

Номинальная частота вращение, min-1            70

Рекомендованная розничная цена -  710 руб.